## Slide 1: آموزش ایجاد Bootloader در میکروبلیز
محمود حقیقی - گروه پازج
www.posedge.ir

## Slide 2: مفاهیم اولیه
کاربرد Bootloader
  بازخوانی برنامه از روی حافظه غیرفرار (Flash) و کپی آن روی حافظه‌ی RAM
  در مواردی که کل برنامه‌ی میکروبلیز روی حافظه BRAM قرار دارد، نیازی به Bootloader نیست.

## Slide 3: پروژه نمونه
مثال
  برنامه ی ساده ای داریم که عبارت Hello World را روی پورت سریال ارسال میکند.
  بصورت پیش فرض این برنامه روی حافظه bram قرار دارد. اما صرفا جهت یادگیری با تغییر اسکریپت linker آن را روی sram میبریم.
  در این حالت اگر برنامه را روی فلش برد پروگرام کنیم، و برد را خاموش و روشن کنیم برنامه اجرا نمیشود.
  میخواهیم با کمک Bootloader این مشکل را حل کنیم...
  سخت افزار مورد استفاده:
    برد پازج-1
    یک عدد مبدل USB به سریال TTL

## Slide 4: مراحل
در SDK:
  ایجاد یک BSP جدید، فعالسازی xilisf و تنظیم مقدار Serial_flash_family روی 4 (Winbond flash)
  ساخت پروژه ی Hell، تغییر محل اجرای آن از bram به sram و کامپایل آن... خروجی: فایل hello.elf
  ساخت فایل hello.srec با اجرای دستور mb-objcopy …
  ساخت پروژه ی Bootloader
  اصلاح فایل bootloader.c جهت خواندن از روی حافظه‌ی Spi Flash
  تغییر مقدار پارامتر FLASH_IMAGE_BASEADDR روی 0x80000 و Clean کردن و کامپایل مجدد آن
  گزینه‌ی Xilinx Tools > Program FPGA و انتخاب Bootloader.elf جهت ساخت فایل download.bit

## Slide 5: مراحل
در impact:
  ایجاد یک فایل mcs با ترکیب فایل های Download.bit و hello.srec
  پروگرام کردن فایل مذکور روی Flash
  مشاهده ی نتیجه ....

## Slide 6: منابع
Spartan-6 LX9 MicroBoard Embedded Tutorial, Lab 6 :Creating a MicroBlaze SPI Flash Bootloader
عبارت زیر را در گوگل جستجو کنید:
دانلود برنامه از SDK بر روی حافظه فلش + پازج
لینک مبحث در انجمن های سایت پازج: https://b2n.ir/bootloader